СОДЕРЖАНИЕ

лист

| Общие сведения 1.Существующее состояние 1.1. Градостроительная ситуация Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия Использование территории Транспортная и инженерная инфраструктура | 2 3 3 3 4 4 |
| --- | --- |
| Проектное предложение Планировочная структура Территории общего пользования и красные линии Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание Расчет вместимости автостоянок Размещение объектов капитального строительства Проект использования территории в период подготовки проекта планировки Инженерная подготовка территории Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления 2.6. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 2.7. Инженерно-технические обеспечение 2.7.1. Система водоснабжения 2.7.2. Система водоотведения 2.7.3. Теплоснабжение 2.7.4. Электроснабжение 10 кВ 2.8. Технико-экономические показатели проекта планировки | 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 15 17 |
| Приложения: |  |
| - | Задание на корректировку Проекта планировки микрорайона «Северный» с. Ермаковское Ермаковского района. |  |
| - | Письмо Администрации Ермаковского района № 67 от 20.05.2013 г. |  |
| - | Письмо Администрации Ермаковского района № 68 от 20.05.2013 г. |  |
| - - | Письмо Администрации Ермаковского района № 69 от 20.05.2013 г. Письмо Администрации Ермаковского района № 107 от 21.06.2013 г. |  |
| - | Письмо Администрации Ермаковского района № 108 от 21.06.2013 г. |  |
| - | Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 23.11.2012 г. № П-728-2010-2460059737-39, выданное саморегулируемой организацией «НПСРпроект». |  |

Общие сведения

Проект планировки  микрорайона «Северный» разработан в соответствии с государственным контрактом № 6 от 03.05.2013 года между администрацией Ермаковского района и ООО «Перспектива» на основании Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-728-2012-2460059737-39 от 23.11.2012 г.

Проект планировки выполнен в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие жилищного строительства и систем коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» на 2013-2015 годы, разработанной на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ и Постановления Правительства красноярского края от 27.01.2010 г. № 33-п.

Исходные данные для разработки проекта планировки:

- Задание на корректировку Проекта планировки микрорайона «Северный» с. Ермаковское Ермаковского района (приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 03.05.2013 г.);

- Проект планировки микрорайона «Северный» в с. Ермаковское Красноярского края (шифр 07-38, ООО «Приор», Республика Хакасия, г. Абакан, 2008 г. - на бумажном носителе);

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях (шифр 13из-057, ООО «СибГеоКом», г. Красноярск, 2013 г.);

- Письмо Администрации Ермаковского района № 67 от 20.05.2013 г;

- Письмо Администрации Ермаковского района № 68 от 20.05.2013 г;

- Письмо Администрации Ермаковского района № 69 от 20.05.2013 г;

- Письмо Администрации Ермаковского района № 107 от 21.06.2013 г.;

- Письмо Администрации Ермаковского района № 108 от 21.06.2013 г.

Корректировка проекта планировки разработана в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса РФ, Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  СП 42-13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Цель и назначение работы по корректировке проекта планировки:

- внести изменения в планировочную структуру и транспортную схему обслуживания района с соблюдением градостроительных нормативов, действующих на момент проектирования;

- определить границы территории для размещения объектов различного функционального назначения с учетом полного комплекса социального и общественного обслуживания жилого района;

- в принятую застройку внести изменения путем замены индивидуальных жилых домов 12-квартирными жилыми домами высотой до 3-х этажей (письмо Администрации Ермаковского района № 107 от 21.06.02013 г);

- разместить объект теплоснабжения (модульную блочную котельную) для обслуживания многоквартирных жилых домов и объектов гражданского назначения;

- общую площадь жилых комплексов определить проектом в соответствии с действующими на период проектирования нормативами с учетом нормы обеспеченности общей площади 18 м2/чел.

1. Существующее состояние

1.1 Градостроительная ситуация

Микрорайон «Северный» расположен на крайнем юге Красноярского края, в селе Ермаковское  Ермаковского района Красноярского края.

Ермаковский район с юга граничит с Республикой Тыва, с севера и запада с Шушенским районом, с востока – с Каратузским районом.

Расстояние от с. Ермаковское до г. Красноярска 506 км , до г.Абакана – столицы Республика Хакасия – 100 км, ближайшая железнодорожная станция – Минусинск (75 км), ближайший аэропорт – Шушенское (30 км ).

Село Ермаковское, районный центр Ермаковского района, с общей численностью жителей 9 тысяч.

1.2. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении участок строительства находится в пределах Минусинской водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной расчлененной равнины. В районе строительства распространены неуплотненные флювиогляциальные средне верхнечетвертичные и озерно-аллювиальные отложения мощностью до 10-15м.

Площадка расположена на пологом склоне. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 301,11 до 310,94.

В геологическом строении площадки участвуют аллювиальные четвертичные отложения, представленные супесями и песками пылеватыми. Вся площадка покрыта  почвенно-растительным слоем, вскрытой мощностью 0,3 м.

В южной и центральной части площадки под почвенно-растительным слоем вскрыты супеси желтовато-коричневого цвета, твердые, непросадочные, слабопучинистые.

В северной части площадки, ниже почвенно-растительного слоя залегают пески желтовато-коричневого цвета, пылеватые, малой степени водонасыщения, средней плотности, непучинистые.

Подземные воды в пределах границ работ выработками глубиной 4,0 и 7,0 м не вскрыты.

Грунты площадки незасоленные. Степень активности грунтов к стали средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей твердых 2,59 м, для песков пылеватых 3,0 м.

Сейсмическая активность района 7 баллов по карте «А».

Климат района резко континентальный. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 42ºС (обеспеченностью 0,92). Сумма атмосферных осадков 562 мм в год. Число дней в году с осадками более 0,1 мм -157, более 5 мм – 33 дня. Максимальное суточное количество осадков 85 мм.

1.3. Использование территории

Территория, на которой проектируется микрорайон «Северный», в настоящее время не используется и свободна от застройки.

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

На территории микрорайона «Северный» трассы водопроводных и электрических сетей запроектированы в 2010 г. ООО «Перспектива» с учетом проектных планировочных решений, разработанных ООО «Приор» (Республика Хакасия, г. Абакан, 2008 г.). Внутриплощадочные сети водоснабжения, электроснабжения и электроосвещения, количество комплектных трансформаторных подстанций и их мощности, количество резервуаров противопожарного запаса воды – запроектированы на основании исходных данных заказчика.

2. Проектное предложение

2.1. Планировочная структура

Корректировка проекта планировки микрорайона «Северный» выполнена с сохранением основных планировочных решений проекта планировки, разработанного ООО «Приор» в 2008 г.

Микрорайон поделен на восемь кварталов улично-дорожной сетью и двумя бульварами.

Здания общественного назначения расположены в центральной части микрорайона, располагаясь вдоль бульвара. Детский комбинат, рассчитанный на 30 мест детского сада и 50 мест начальной школы, граничит с открытой спортивной площадкой. Торгово-развлекательный центр находится в средине микрорайона, обеспечивая равную доступность для жителей всех кварталов.

С восточной стороны бульвара расположено пожарное депо на 2 автомобиля. Площадь участка пожарного депо составляет 0,55 га.

Восточнее пожарного депо через дорогу предлагается разместить модульную котельную мощностью до 5 Гкал. Санитарно-защитная зона от котельной до жилых домов должна быть не менее 50 м, высота дымовой трубы котельной должна быть выше конька кровли самого высокого здания не менее чем на 1,5 метра.

Через микрорайон проходит автобусный маршрут, проходящий в одном  направлении из центра с. Ермаковское через микрорайон «Северный» и возвращающийся в центр с пересечением автомобильной дороги М 54. Проектным решением предусмотрено 4 остановочных пункта, оборудованных навесами. Максимальное расстояние между остановочными пунктами составляет 230 м.

Согласно заданию, вдоль бульвара вместо усадебной застройки запроектировано 13 трехэтажных двенадцати квартирных домов. Для каждого дома предусмотрены канализационный выгреб и сблокированные гаражи из расчета один гараж на квартиру. Жилые здания расположены на расстоянии 5 м от границы участка. Между жилыми зданиями и сблокированными гаражами расстояние должно быть не менее 6,0 м, при условии расположения выездов из гаражей с обратной от здания стороны. Расстояние от канализационного выгреба до жилого здания должно быть не менее 10,0 м. Для каждого здания предусматривается хозяйственная площадка и сооружения благоустройства.

Кварталы с усадебной застройкой одноквартирными домами с встроенно-пристроенными гаражами занимают большую часть микрорайона – 126 участков. При каждом доме предусматривается приусадебный участок 1000-1200 м2. Главными фасадами одноквартирные дома выходят на улицы и проезды, с обратной стороны участков предусматривается хозяйственные проезды.

При расположении жилых домов на участках необходимо соблюдать нормативные расстояния:

- от здания до границы участка (красной линии) – 5,0 м;

- от здания до границы с соседним участком – 3,0 м;

- между зданиями на соседних участках при степенях огнестойкости:

– I степени (стены из негорючих материалов) – 6,0 м;

– II степени (стены из негорючих материалов) – 10,0 м;

– III, IV степени (деревянные стены) – 15,0 м.

Сараи, хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 м от границы с соседним участком.

2.2. Территории общего пользования и красные линии

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, красными линиями.

Красные линии установлены согласно проекту планировки шифр 07-38 (ООО «Приор», Республика Хакасия, г. Абакан, 2008 г.), и проходят по ограждениям границ участков жилой застройки, совпадают с внутренней границей тротуаров.

Установлены границы территории общего пользования за проектируемыми красными линиями.

Проектом предусматривается благоустройство территорий общего пользования.

Основные территории общего пользования располагаются вдоль зон улиц, дорог и бульваров.

2.3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 5,7 км.

Структура улично-дорожной сети состоит:

1. Поселковые улицы в малоэтажной застройке: ул. Баженова, ул. Весенняя, участок дороги между улицами Весенней и Баженова, проходящий по центру микрорайона.

2. Поселковые улицы в усадебной застройке: ул. Рогового, западный участок ул. Баженова, восточный участок ул. Весенней.

3. Остальные улицы относятся к основным и местным проездам.

Ширина проезжей части улицы в малоэтажной застройке составляет 7,0 м, ширина проезжей части улицы в усадебной застройке составляет 6,0 м, проезды шириной 3,0 м.

Пешеходный бульвар Дружбы окружен проездами шириной 3,0 м.

Покрытие проезжей части улиц и проездов предусматривается асфальтобетонное, покрытие бульвара – из брусчатки, остальные пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием. Хозяйственные проезды имеют щебеночное покрытие.

Связь микрорайона с центром села осуществляется автобусными маршрутами, которые проходят через микрорайон по улицам Баженова, Весенней. Предусмотрено 4 остановочных пункта. Остановки должны быть оборудованы навесами.

2.3.1. Расчет вместимости автостоянок

На проектируемой территории предусмотрено 354 машино/мест для хранения личного автотранспорта в т.ч.:

- 72 машино/мест на открытых стоянках;

- 126 машино/мест встроенные и встроено-пристроенные к жилым домам в частной застройке;

- 156 машино/мест в гаражных комплексах при многоквартирных жилых домах.

Удельный показатель составляет 284 машино/мест на 1000 жителей.

2.4. Размещение объектов капитального строительства

Корректировка проекта планировки микрорайона «Северный» производится в рамках программы «Комплексное развитие жилищного строительства и систем коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» на 2013-2015 годы, разработанной на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ и Постановления Правительства красноярского края от 27.01.2010 г. № 33-п.

Микрорайон «Северный» располагается на свободной от застройки территории. В период подготовки проекта планировки данная территория не используется. Также на проектируемом участке нет объектов культурного наследия.

Основную территорию микрорайона занимают одноквартирные дома с приусадебными участками размером 1000-1200 м2 ( 126 шт.).

В центральной части микрорайона вдоль Бульвара Дружбы расположены трехэтажные двенадцатиквартирные дома (13 шт.).

На проектируемой территории будут проживать 1246 человек исходя из норматива 18 м2/чел. общей площади.

Жилой фонд складывается из площади одноквартирных домов – 13420 м2 с количеством проживающих 746 человек и площади многоквартирных домов – 9017,97 с количеством проживающих 500 человек.

Для обслуживания жителей микрорайона предусматривается в центральной части торгово-развлекательный комплекс площадью 1200 м2, в котором предполагается разместить и предприятия бытового обслуживания .

Детский комбинат на 30 мест детского сада и 50 мест начальной школы размещен в западной части микрорайона. Для физкультурных занятий школьников запроектирована большая спортивная площадка, которая также может использоваться жителями микрорайона.

С востока бульвар завершает здание пожарного депо на 2 автомобиля.

С восточной стороны, учитывая преимущественное юго-западное направление ветров, предлагается разместить модульную котельную мощностью до 5 Гкал. Санитарно-защитная зона котельной составляет 50 м. Вследствие этого она может быть размещена только за границей отведенного участка.

2.4.1. Проект использования территории

Площадь проектируемой территории равна 37,0399 га.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 37,0399 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилых кварталов |  |  |  |
| 2 | 3 этажная застройка | га | 3,12 | 8,4 |
| 3 | Застройка одноквартирными домами на индивидуальных участках | га | 15,23 | 41,2 |
| 4 | Общественных зон | га | 2,57 | 6,9 |
| 5 | Памятников истории и культуры | га | - | - |
|  | Территории общего пользования |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6 | Зелёные насаждения | га | 12,3599 | 33,3 |
|  | Улицы, дороги, проезды | га | 3,76 | 10,2 |
|  | из них: |  |  |  |
| 7 | Улицы районного назначения | га | 2,26 | 6,1 |
| 8 | Местные проезды | га | 0,8 | 2,15 |
| 9 | Скотопрогоны | га | 0,7 | 3,95 |

Проектом предусматривается устройство зеленой санитарно-защитной зоны, защищающей микрорайон от трассы М 54. Площадь санитарно-защитной зоны составляет 3,5 га. Из них 1 га входит в площадь зеленых насаждений микрорайона.

2.5. Инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода

Участок проектируемой территории расположен с западной стороны от с. Ермаковское, площадь территории составляет 37,0399 га.

Согласно отчету об инженерно-геодезических изысканий (шифр 13из-057), выполненного ООО «СибГеоКом» в 2013 г. рельеф площадки спокойный с уклоном на северо-запад, перепад высот с юга на север составляет 9 м – общий уклон 15 промилле, с запада на восток перепад составляет 3 м – общий уклон 4 промилле.

Вертикальная планировка участка решена по естественной поверхности с общими уклонами на запад и север.

В микрорайоне не планируется устройство сетей ливневой канализации, в связи с этим дорожное покрытие запроектировано без бордюров с кюветами с обеих сторон дорог. Поверхностные стоки будут отводиться по дорожным покрытиям в кюветы.

Расстояние от границ микрорайона до ближайших рек составляет 3,0 – 3,2 км, следовательно, участок не попадает в водоохранную зону рек, которая составляет 200 м.

2.5.1. Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления

Характеристика природных условий размещения объекта

В геоморфологическом отношении участок строительства находится в пределах Минусинской водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной расчлененной равнины. В районе строительства распространены неуплотненные флювиогляциальные средне верхнечетвертичные и озерно-аллювиальные отложения мощностью до 10-15м.

Площадка расположена на пологом склоне. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 301,11 до 310,94.

В геологическом строении площадки участвуют аллювиальные четвертичные отложения, представленные супесями и песками пылеватыми. Вся площадка покрыта  почвенно-растительным слоем, вскрытой мощностью 0,3 м.

В южной и центральной части площадки под почвенно-растительным слоем вскрыты супеси желтовато-коричневого цвета, твердые, непросадочные, слабопучинистые.

В северной части площадки, ниже почвенно-растительного слоя залегают пески желтовато-коричневого цвета, пылеватые, малой степени водонасыщения, средней плотности, непучинистые.

Подземные воды в пределах границ работ выработками глубиной 4,0 и 7,0 м не вскрыты.

Грунты площадки незасоленные. Степень активности грунтов к стали средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей твердых 2,59 м, для песков пылеватых 3,0 м.

Сейсмическая активность района 7 баллов по карте «А».

Климат района резко континентальный. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 42ºС (обеспеченностью 0,92). Сумма атмосферных осадков 562 мм в год. Число дней в году с осадками более 0,1 мм -157, более 5 мм – 33 дня. Максимальное суточное количество осадков 85 мм.

Согласно характеристикам природных условий подтопление подземными водами участку не угрожает. Разливы ближайших рек также не представляют опасности в связи с их значительным удалением от участка.

2.6. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов

и других маломобильных групп

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12 СНиП 35-01.

Остановки общественно транспорта должны обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть хорошо читаемая информация о маршрутах, выполненная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

2.7. Инженерно-технические обеспечение

2.7.1. Система водоснабжения

В 2009 г. ООО «Перспектива» выполнен проект «Инженерное обеспечение микрорайона «Северный» с. Ермаковское Ермаковского района Красноярского края» (шифр 10.006).

В проекте предусмотрена система объединенного хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода. Принятая схема водоснабжения обеспечивает: хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, тушение пожара, поливку улиц, проездов, зеленых насаждений, поливку посадок на приусадебных участках микрорайона «Северный».

Начальным пунктом проектируемого водопровода является колодец Ксущ.165, расположенный по ул. 60лет ВЛКСМ на существующем водопроводе.

Точка подключения определена согласно техническим условиям №1 от 10 июня 2009 г., выданным ООО «Квант».

Конечным пунктом проектируемого водопровода являются кольцевые сети микрорайона «Северный».

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая система водоснабжения относится к III категории. Данная категория допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода, длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа.

Класс ответственности водопроводных сетей и колодцев принят III. Проектирование сооружений данного класса ответственности  проводится без учета сейсмических воздействий.

Потребность в воде на питьевые и бытовые нужды определена на основании действующих норм удельного хозяйственно-питьевого водопотребления. Расчетные расходы воды приведены в таблице 2 «Технико-экономические показатели».

Способ прокладки сетей водопровода подземный, с учетом  глубины промерзания грунтов, рельефа местности и предполагаемой планировки застройки микрорайона «Северный». Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами  приняты в футлярах.

Для строительства сетей используются трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, рассчитанные на рабочее давление до 1,0МПа.

Диаметры трубопроводов приняты:

- водовода  протяженностью 2084м -  Д225х13,4мм;

- водовода протяженностью 220м  - Д160х9,5мм;

- внутриквартальных сетей микрорайона  общей протяженностью 4203м – Д110х6,6мм.

Технико-экономические показатели

Таблица 2

| Наименование показателей | Этапы строительства | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | I этап | II этап | III этап |  |
| Общая протяженность сети, м | 3905 | 1785 | 817 | 6507 |
| в т.ч. по диаметрам, м |  |  |  |  |
| Ø 110 мм | 1601 | 1785 | 817 | 4203 |
| Ø 160 мм | 220 | - | - | 220 |
| Ø 225 мм | 2084 | - | - | 2084 |
| Резервуары противопожарного запаса воды емкостью 50 м3 | 6 | 6 | 2 | 14 |

В повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков сети предусмотрены клапаны для впуска и выпуска воздуха, для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении. В нижних точках трубопроводов предусмотрены выпуски воды.

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода, устанавливается согласно нормам отвода земель СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» и составляет 20м. Учитывая стесненные условия прокладки трубопровода, ширина полосы по согласованию с СЭС может быть уменьшена и должна устанавливаться проектом производства работ.

Законченные строительством трубопроводы  перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  для проектируемого водопровода питьевого назначения, в целях обеспечения его санитарно-эпидемиологической надежности предусматривается зона санитарной охраны (санитарно-защитная полоса).

Для водопровода питьевого назначения, устанавливается санитарно-защитная полоса 20м (по 10м  от водовода).

В пределах санитарно-защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора, сельскохозяйственные и промышленные предприятия).

Учитывая стесненные условия прокладки трубопровода, ширина полосы по согласованию с СЭС может быть уменьшена.

Строительство водопроводных сетей предполагается проводить в 3 этапа.

Этапы строительства представлены в проектной документации (черт.10.006.1-НВ) и разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» (таблица 3.1 «Технико-экономические показатели»).

2.7.2  Система водоотведения

Большая часть застройки микрорайона «Северный» представляет собой одноквартирные дома с приусадебным участком. Канализование данной застройки будет осуществляться в индивидуальные выгребные ямы, расположенные на каждом участке. Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 “Санитарные правила содержания территорий населенных мест” индивидуальные выгребные ямы должны быть расположены от центрального водовода не менее 10 м, от жилых домов и сооружений – не ближе 15 м, от границы участка – не менее 1,5 м.

Канализование многоквартирных жилых домов и общественных зданий предлагается в двух вариантах: 1 вариант – устройство индивидуальных выгребных ям для каждого здания; 2 вариант – устройство сети канализации с выведением двумя ветвями за пределы микрорайона к напорному коллектору.

При устройстве индивидуальных септиков для каждого многоквартирного дома при откачке через каждые 3 дня, объем септика должен составлять 230 х 36 х 3 =24840 литров, где:

- 230 литров – норма водопотребления, принятая проектом (шифр 10.006.1-НВ);

- 36 – количество жителей многоквартирного дома;

- 3 – количество дней.

Устройство ливневой канализации в микрорайоне не планируется. Поверхностные стоки отводятся в придорожные кюветы.

2.7.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки предусматривается от индивидуальных котлов, расположенных в каждом доме. Теплоснабжение проектируемых общественных зданий и многоквартирных домов предусматривается централизованное от проектируемой модульной котельной на твердом топливе.

Расчет тепловой энергии на отопление и вентиляцию по укрупненным показателям для микрорайона «Северный»:

Расчет произведен для следующих объектов в составе застройки микрорайона:

- детский комбинат на 80 мест общей площадью 2570 м2;

- общественно-административный торгово-развлекательный центр площадью 1200 м2;

- пожарное депо на 2 автомашины площадью 300 м2;

- двенадцатиквартирный жилой дом общей площадью 860 м2 (13 домов).

Отопление рассчитывается по формуле:

Q=0,9*qо(tв-tн)V, ккал/ч;

Вентиляция рассчитывается по формуле:

Q=qв(tв-tн)V, ккал/ч;

- Детский комбинат на 80 мест общей площадью 2570.

Отопление

Q=0,9*qо(tв-tн)V, ккал/ч = 0,9*0,33(22+40)15420=283944 ккал/ч.

Вентиляция

Q=qв(tв-tн)V, ккал/ч = 0,07(22+40)15420=66923 ккал/ч.

- Общественно-административный торгово-развлекательный центр площадью 1200 м2.

Отопление

Q=0,9*qо(tв-tн)V, ккал/ч = 0,9*0,38(18+40)4800=95213 ккал/ч.

Вентиляция

Q=qв(tв-tн)V, ккал/ч = 0,08(18+40)4800=22272 ккал/ч.

- Пожарное депо на 2 автомашины площадью 300 м2.

Отопление

Q=0,9*qо(tв-tн)V, ккал/ч = 0,9*0,7(18+40)900=32886 ккал/ч.

Вентиляция

Q=qв(tв-tн)V, ккал/ч = 0,7(18+40)900=36540 ккал/ч.

- Двенадцатиквартирный жилой дом общей площадью 860 м2.

Отопление

Q=0,9*qо(tв-tн)V, ккал/ч = 0,9*0,39(20+40)2450=51597 ккал/ч.

Суммируя все показатели получаем:

283944+66923+95213+22272+32886+36540+51597*13=1208539 ккал/ч.

Расход тепловой энергии составляет 1208539 ккал/ч.

Согласно расчету, мощность проектируемой модульной котельной должна быть не менее 2 Гкал/ч с учетом запаса на тепловые потери.

Располагать модульную котельную предлагается с восточной стороны микрорайона, размер участка – 0,7 га.

Горячее водоснабжение в усадебной застройке – от индивидуальных котлов, в многоквартирных домах и общественных зданиях и сооружениях – от электробойлеров.

2.7.4. Электроснабжение  10 кВ

В 2009 г. ООО «Перспектива» выполнен проект «Инженерное обеспечение микрорайона «Северный» с. Ермаковское Ермаковского района Красноярского края» (шифр 10.006).

Согласно проекту потребность в энергообеспечении объектов микрорайона «Северный»  принята на основании исходных данных, выданных заказчиком (см. приложение - письмо Администрации муниципального образования «Ермаковский район» от 19.11.2009 г. № 3272/09 об исходных данных по инженерному обеспечению объектов микрорайона «Северный»).

Точка присоединения проектируемых кабельных сетей 10 кВ к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» – ПС №33 110/35/10 «Ермаковская»: от вновь установленной ячейки и резервное питание - от ячейки N33-19 (см. приложение - Технические условия от 26.09.2009 г. № 13/03/794 на подключение к сетям электроснабжения объектов микрорайона «Северный» с. Ермаковское, выданные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»).

Конечным пунктом проектируемых сетей электроснабжения являются внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения микрорайона «Северный».

По степени надежности проектируемые сети электроснабжения относятся ко II категории.

В составе сетей электроснабжения запроектированы кабельные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, комплектная распределительная двухтрансформаторная подстанция (РТП1), три комплектные двухтрансформаторные подстанции (ТП2, ТП3 и ТП4), внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещение 0,4 кВ по деревянным опорам.

Способ прокладки кабельных сетей 10 кВ - подземный, сетей электроснабжения 0,4 кВ и сетей электроосвещения 0,4 кВ – проводом СИП по деревянным опорам.

Переходы кабельных сетей под автомобильными дорогами  и проездами приняты в футлярах.

Трассы кабельных сетей 10 кВ показаны на чертеже 10.006.2-ЭС, листы 20, 21. Расположение подстанций и электрических сетей микрорайона «Северный» показано на чертеже 10.006.2-ЭС, лист 22.

Основными потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания микрорайона.

По характеру требований в отношении надежности и бесперебойности электроснабжения микрорайон в комплексе относятся к потребителям II категории.

Как потребители электроэнергии объекты микрорайона характеризуются показателями:

- первичное напряжение сети – 10 кВ;

- вторичное напряжение сети - ~380/220 В;

- общая мощность потребителей (без учета потерь в трансформаторах) - 1887,5 кВт;

- годовое потребление электроэнергии – 22650 тыс. кВт ·час.

При расчете мощностей трансформаторных подстанций учтены мощности на электроосвещение общественных зон микрорайона «Северный» (см. приложение письмо Администрации муниципального образования «Ермаковский район» от 26.01.2010 г. № 119/09 об электроосвещении общественных зон микрорайона «Северный»).

Наружное электроосвещение

Наружное электроосвещение улиц выполнено светильниками ЖКУ15-250-005 с натриевыми лампами высокого давления типа ДНаТ-250, установленными на деревянных опорах с железобетонными приставками. Электроосвещение выполнено согласно СНиП 23-05-95*.

Сеть наружного освещения выполнена проводом СИП2. Прокладка сети наружного освещения выполняется совместно с распределительными сетями 0,4 кВ по деревянным опорам с железобетонными приставками.

Управление наружным освещением осуществляется вручную и автоматически - от ящиков управления освещением типа ЯУО9602, установленных в трансформаторных подстанциях.

Ящики управления ЯУО9602 предусматривают возможность включения и отключения освещения улиц посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов энергосистем.

Защитные меры безопасности

У каждой комплектной трансформаторной подстанции (РТП1, ТП2, ТП3,  ТП4) выполнено заземляющее устройство, сопротивление которого соответствует требованиям ПУЭ. Все части оборудования, подлежащие заземлению по заземляющим проводникам, жилам и алюминиевым оболочкам кабелей присоединены к этим заземляющим устройствам.

Для ограничения перенапряжения от набегания с линий волн перенапряжения, индуктированных близкими разрядами молний или другими источниками, на вводных и концевых опорах устанавливаются ограничители перенапряжения типа ОПН с прокалывающими зажимами SE45.

Сети связи, телефонизация, телевидение и интернет, согласно заданию, в данном проекте не рассматриваются.

2.8. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 3

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории всего | га | 37,0399 |
|  | В том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | га м2/чел | 18,35 159,6 |
|  | из них |  |  |
|  | застройка многоквартирными (3 этажа) домами | га м2/чел | 3,12 41,8 |
|  | усадебная застройка | га м2/чел | 15,23 304,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 2,57 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,76 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего |  | 29,565 |
|  | из них |  |  |
|  | зелёные насаждения общего пользования | га м2/чел | 12,3599 99,2 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га м2/чел | 3,76 30,2 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | 1,246 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 33,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.3 | застройка многоквартирными (3 этажа) домами | тыс.чел чел/га | 0,5 239,1 |
| 2,4 | усадебная застройка | тыс.чел чел/га | 0,746 32,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общая площадь квартир | 22,438 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | застройка многоквартирными (3 этажа) домами | тыс. м2 общая площадь квартир | 9,018 |
|  | усадебная застройка | тыс. м2 общая площадь квартир | 13,42 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2,1 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общая площадь квартир | - |
| 3.4 | Убыль жилого фонда - всего | тыс.м2 | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детский комбинат на 80 мест (детский сад на 30 мест, начальная школа на 50 учащихся) | мест | 80 |
| 4.2 | Общественно-административный торгово-развлекательный центр | м2 | 1200 |
| 4.3 | Пожарное депо на 2 автомашины | объектов | 1 |
| 4.4 | Модульная котельная | объектов | 1 |
| 4.5 | Спортивные площадки | га | 0,52 |
| 4.6 | Плескательный бассейн | м2 зеркала воды | 280 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,7 |
|  | В том числе: |  |  |
| 5.2 | районного значения | км | 2,8 |
| 5.3 | улицы и проезды местного значения | км | 2,9 |
| 5.4 | маршрут автобуса | км | 1,54 |
| 5.5 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест. | 327 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.6 | постоянного хранения | маш.-мест. | 282 |
| 5.7 | временного хранения | маш.-мест. | 45 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление всего | тыс. м3/сут. | 65,64 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. м3/сут. | 50,79 |
| 6.3 | Электропотребление | Квт ч/год | 22650000 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | 0,0105 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 1,0 |